## Slide 1
毕业设计结题检查报告
带电粒子在不同材料下的屏蔽模拟分析
答辩人：李岳松
1711301班

## Slide 2
目录
课题来源
研究的目的和意义
国内外研究现状及分析
主要研究内容
主要研究成果
结论

## Slide 3
课题来源
核辐射对人类的危害
辐射屏蔽

## Slide 4
课题来源
β射线
能量沉积于皮肤组织，使其受到损伤
α射线
内照射，内脏受到损伤
电离
位移
诱发航天器产生暂时性损伤或永久性故障

## Slide 5
课题来源
蒙特卡洛程序包Geant4可以用来模拟多种粒子与物质的相互作用。
仿照真实的物理实验场景，通过各种物理反应过程截面的蒙特卡罗抽样来模拟真实的物理过程。
Geant4中运行一个案例的流程图

## Slide 6
研究目的及意义
本课题通过模拟带电粒子在物质中的衰减规律，来研究带电粒子的射程、能量沉积等物理过程，进而得到对人体、仪器设备等屏蔽效果最佳的若干种方案。

## Slide 7
国内外研究现状的分析
带电粒子能量损失理论
重带电粒子碰撞阻止本领：1913年 Bethe公式
1952年 Sternheimer进行密度项修正
1984年 ICRU：各物质平均电离能实验数据
电子辐射阻止本领： 1977年 Pratt数值计算辐射阻止本领（E<2MeV）
1985年 Seltzer&Berger理论推导轫致辐射散射截面

## Slide 8
国内外研究现状的分析
带电粒子屏蔽模拟计算
名称 | 特点
MCNP | 只针对质子、电子、光子，应用范围广
PHITS | 应用领域主要为：加速器、医疗与空间环境
FLUKA | 图像处理能力强
GEANT4 | 图像处理能力强、应用范围广

## Slide 9
国内外研究现状的分析
GEANT4屏蔽模拟计算
研究方向一：带电粒子输运过程模拟计算
对于重离子、质子等带电粒子在物质中发生的电离、多重散射等相互作用进行研究；对于带电粒子在物质中的能量沉积问题进行讨论。
研究方向二：射线探测模拟计算
对于中子、光子等粒子的探测装置的探测效率及射线的穿透效率进行模拟计算，提高装置的探测能力。

## Slide 10
国内外研究现状的分析
GEANT4屏蔽模拟计算
研究方向三：空间辐射防护模拟计算
针对空间辐射对航天器以及航天员的损伤进行模拟研究，对于典型太阳质子事件进行模拟计算。
研究方向四：放射医疗模拟计算
探究不同放射源在不同器官中的剂量分布，放疗中分野照射的最优方案等、精确控制照射剂量等问题。

## Slide 11
研究成果
最优屏蔽层理论研究
单位质量阻止本领计算公式的验证
不同物质对中高能质子的屏蔽效果
不同物质对电子的屏蔽效果

## Slide 12
研究成果
最优屏蔽层理论研究
（1）厚度最小
沿带电粒子入射方向的
屏蔽层线质量密度（射程）
寻找质量阻止本领 最大的物质
屏蔽层厚度不小于粒子在屏蔽层里的最大入射深度
寻找 最大的物质
（2）质量最小

## Slide 13
研究成果
质量阻止本领计算公式的验证——公式介绍
单位质量物质的阻止本领计算公式如下：
式中：
入射粒子的速度
入射粒子的核电荷数与质量
物质元素的核电荷数与原子量
与物质密度有关的参数
当 时对结果影响显著
屏蔽物质的平均电离能

## Slide 14
研究成果
阻止本领计算公式的GEANT4验证——验证思路
物质的质量阻止本领与屏蔽物质种类、带电粒子电荷数、带电粒子入射能量有关
在GEANT4中进行模拟计算，改变屏蔽物质种类、带电粒子电荷数、带电粒子入射能量，统计屏蔽物质中的能量沉积，与理论公式计算值相比较。

## Slide 15
研究成果
阻止本领计算公式的验证——Geant4仿真计算
建模 建立一个厚度为8μm的Al薄板，其余部分为真空，如右图
2. 统计能量沉积 利用Geant4所返回的能量沉积值与板厚得到
3. 改变参数 改变入射粒子能量与薄板材料，
记录不同参数下单位长度薄板的能量沉积
4. 与理论值比较 将模拟值 与理论值 比较
Geant4中的薄板模型

## Slide 16
研究成果
阻止本领计算公式的验证
——验证结果
入射粒子动量不同、屏蔽物质材料不同时单位质量物质的阻止本领
B
Al
Cu
Sn
W
Pb
改变粒子入射能量、屏蔽物质种类，所得G4模拟值与理论计算值的比较
B

## Slide 17
研究成果
不同物质对0.1GeV/c~1GeV/c质子的屏蔽效果
物质的质量阻止本领：
物质实际屏蔽效果： = ·
入射粒子能量不同、屏蔽物质材料不同时
屏蔽物质的阻止本领
入射粒子能量不同、屏蔽物质材料不同时
单位质量屏蔽物质的阻止本领

## Slide 18
研究成果
不同物质对中高能质子的屏蔽效果
——粒子射程模拟计算
输入粒子入射能量、屏蔽物质种类等参量
将屏蔽物质延粒子入射方向划分为N层，每层1μm
将粒子穿过上一层物质后的能量作为下一层物质的入射能量
粒子穿过某一层能量达到阈值时，计算停止
入射粒子能量不同、屏蔽物质材料不同时
粒子在物质中的射程

## Slide 19
研究成果
不同物质对中高能质子的屏蔽效果——粒子射程模拟计算
入射能量/MeV 物质种类 |  | 1 | 100 | 200 | 300 | 400
C | Geant4 | 0.016 | 43.60 | 145.50 | 286.00 | 461.00
 | 自编程序 | 0.015 | 43.19 | 145.30 | 287.85 | 460.17
 | 二者差别 | 6.25% | 0.92% | 0.13% | 0.65% | 0.18%
Fe | Geant4 | 0.008 | 14.60 | 48.70 | 95.50 | 149.20
 | 自编程序 | 0.009 | 14.48 | 47.82 | 93.93 | 149.31
 | 二者差别 | 12.5% | 0.82% | 1.81% | 1.64% | 0.06%
W | Geant4 | 0.011 | 8.36 | 26.50 | 51.40 | 81.60
 | 自编程序 | 0.023 | 8.15 | 26.37 | 51.33 | 81.13
 | 二者差别 | 52.2% | 2.57% | 0.51% | 0.14% | 0.58%
自编程序计算结果与Geant4仿真结果在粒子初始能量分别为100、200、300、400 MeV时符合得很好

## Slide 20
30MeV C
50MeV C
80MeV C
50MeV C
50MeV Sn
50MeV Cs
不同物质对质子屏蔽能力
GEANT4模拟结果
质量阻止本领
(MeV·g-1·cm2)
30MeV C : 16.69
50MeV C : 11.08
80MeV C : 7.678
50MeV Sn : 6.869
50MeV Cs : 6.718
密度
(g/cm3)
C: 2
Sn: 7.31
Cs:1.873
质量阻止本领×密度
(MeV/cm)
C:22.16
Sn:50.21
Cs:12.58

## Slide 21
研究成果
Geant4中的薄板模型
1. 建模 建立一个厚度为40μm的薄板，其余部分为真空，如右图
2. 统计能量沉积
碰撞损失：电离激发能量沉积+次级电子能量
辐射损失：轫致辐射能量沉积+光子能量
3. 改变参数 改变入射粒子能量与物质种类，记录不同能量下不同物质薄板中的能量沉积
4. 计算质量阻止本领 将能量沉积值除以板厚与物质密度之积，即可得到质量阻止本领
电子——阻止本领Geant4仿真计算

## Slide 22
研究成果
阻止本领Geant4仿真结果
碰撞阻止本领、辐射阻止本领GEANT4
模拟结果与文献理论计算结果的对比
C、Fe、Pb三种物质在电子入射能量分别为5、7、10、20、30、40MeV时的碰撞阻止本领与辐射阻止本领

## Slide 23
研究成果
电子在不同物质中的射程
电子在Al中的射程经验公式
不同物质间的射程换算公式
电子在物质中射程的GEANT4模拟值与查表所得值的对比

## Slide 24
5MeV C
10MeV C
20MeV C
10MeV C
10MeV Sn
10MeV Pb
不同物质对电子屏蔽能力
GEANT4模拟结果
原子序数
C : 12
Sn : 55
Pb : 82
密度
(g/cm3)
C: 2
Sn: 7.31
Pb:11.35

## Slide 25
结论

## Slide 26
结论

## Slide 27
谢谢观看！